## Slide 1: Il metodo RAPIDE per la valutazione della pericolosità idraulica a supporto dell’analisi di danno
Convegno finale, Milano, 11 giugno 2019

## Slide 2: Obiettivo
Disporre di uno strumento semplice (ancorché meno accurato di una modellazione idraulica) per la valutazione dei tiranti a seguito di alluvione, partendo dalla conoscenza dell’area allagata.

## Slide 3: Metodo
Si suppone che il contorno dell’area allagata sia il luogo dei punti con altezza d’acqua nulla.
Si crea la superficie idrica attraverso un’interpolazione spaziale (modello 0D).

## Slide 4: Caratteristiche fondamentali
Adattabilità a contesto urbano
Interpolazione guidata dall’intuizione idraulica
Iterazione

## Slide 5: 1. Adattabilità a contesto urbano
In presenza di contenimenti verticali (muri, rilevati, etc.) l’ipotesi che sul contorno dell’area allagata la quota d’acqua corrisponda alla quota del DTM/DEM non è in generale vera.
Si fornisce all’interpolatore l’area all’interno della quale i punti non possono essere usati per l’interpolazione.

## Slide 6: 2. Interpolazione guidata dall’intuizione idraulica
Strategia 1: partendo da tutti i punti ad altezza nulla che possono essere usati, fare un’interpolazione bidimensionale

## Slide 7: 2. Interpolazione guidata dall’intuizione idraulica
Strategia 2: si interpola in due passi successivi
Passo 1: si interpola lungo delle line ausiliarie definite dall’utente
Passo 2: si fa un’interpolazione bidimensionale usando tutti i punti risultati dal passo 1

## Slide 8: 3. Iterazione
Il risultato è piuttosto sensibile alla posizione delle linee ausiliarie da cui si parte
Si ripete il procedimento con diversi posizionamenti di queste linee, e alla fine si mediano le superfici idriche trovate

## Slide 9: Validazione
Il metodo è stato validato confrontando le altezze idriche con quelle ottenute da modellazione idraulica 2D
Scenario di riferimento: piena del novembre 2002 a Lodi

## Slide 10: Effetto sui modelli di danno
Non limitandosi a considerare l’effetto di RAPIDE in sé, si osserva come la diversa stima dei livelli idrici influisce sulla modellazione del danno (ATTENZIONE A COME SI FANNO LE MEDIE!)

## Slide 11: Conclusioni
Il metodo funziona in maniera soddisfacente
Non è proprio uno 0D, è uno 0.qualcosina D (scelta delle linee ausiliarie, il cui posizionamento è tra l’altro uno dei parametri a cui l’applicazione è più sensibile)
Uso giustificato dal fatto che l’incertezza legata al modello di danno è più critica di quella idraulica nella valutazione del rischio
Serve il contorno dell’area allagata
Non si ottiene la velocità, né la durata